## Slide 1: FORMULAREA MATEMATICĂ A PROBLEMELOR DE OPTIMIZARE

## Slide 2
Terminologie
  1.1 Funcţii criteriu şi restricţii
Optimizarea include :
- alegerea unui criteriu de optimizare
- stabilirea restricţiilor de tip egalitate şi inegalitate
- determinarea valorilor optime ale variabilelor
(care intervin în expresia criteriului
şi în expresiile restricţiilor),
aceste valori asigurând un extrem
(maxim sau minim, după caz),
al criteriului de optimizare.

## Slide 3
Notând variabilele care intervin
în expresiile criteriului şi restricţiilor prin
x1, x2, … , xn ,
criteriul de optimizare poate fi notat prin funcţia
f = f(x1, x2, … , xn)
numită funcţie criteriu,
funcţie obiectiv,
indice de performanţă,
funcţie de cost,
funcţie de optimizare,
funcţie scop, etc

## Slide 4
RESTRICŢIILE DE TIP EGALITATE
pot fi exprimate prin relaţii de forma
hi(x1, x2, … , xn) = 0 , cu i = 1, 2, … , m
(presupunând că sunt impuse m restricţii de acest tip)
Mai sunt denumite şi restricţii active

## Slide 5
RESTRICŢIILE DE TIP INEGALITATE
pot fi exprimate prin relaţii de forma generală
lj ≤ gj(x1, x2, … , xn) ≤ Lj cu j = 1, 2, … , r ,
(presupunând că intervin r restricţii de acest tip),
unde lj şi Lj sunt limita inferioară admisă
şi limita superioară admisă
Mai sunt denumite şi restricţii inactive,
iar expresiile care le descriu sunt denumite ecuaţii limită

## Slide 6
În unele cazuri, se impune o singură limită,
iar uneori aceasta poate fi nulă,
rezultând restricţii de forma
gi(x1, x2, … , xn ) ≥ 0
sau de forma
gi(x1, x2, … , xn ) ≤ 0

## Slide 7
Numărul m al restricţiilor egalitate
trebuie să fie mai mic decât numărul n al variabilelor,
deci este necesară o relaţie de forma
m < n
În cazul restricţiilor de tip inegalitate
NU intervind condiţii de acest tip,
întrucât aceste restricţii delimitează şi
numărul lor poate fi mai mare decât numărul variabilelor

## Slide 8
  1.2 Mulţimi convexe şi neconvexe
O mulţime este convexă dacă unind printr-o dreaptă
oricare pereche de puncte ale mulţimii,
segmental de dreaptă aparţine în întregime mulţimii respective;
în caz contrar, mulţimea este neconvexă

## Slide 9
Pentru x3 oarecare de pe segmental respectiv
x1 ≤ x2 ≤ x3
x3 = λx1 + (1-λ)x2
în care valorile scalarului λ satisfac condiţia
0 ≤ λ ≤ 1

## Slide 10
Mulţimi neconvexe

## Slide 11
intersecţia unui număr finit de mulţimi convexe este şi ea convexă

## Slide 12
  3 Funcţii convexe şi concave
Funcţia f(x) este convexă
pentru că satisface condiţia că segmentul de dreaptă
care uneşte punctele f(x1) şi f(x2)
se găseşte deasupra graficului funcţiei

## Slide 13
Segmetul axei absciselor dintre x1 şi x2 satisface relaţia
x = λx1 + (1 – λ)x2 cu 0 ≤ λ ≤ 1
În consecinţă, porţiunea funcţiei f(x) dintre f(x1) şi f(x2)
este definită de relaţia
f(x) = f [λx1 + (1 – λ)x2]
Segmentul de dreaptă care uneşte punctele f(x1) şi f(x2)
este definit prin relaţia
λf(x1) + (1 – λ)f(x2) cu 0 ≤ λ ≤ 1
Condiţia ca segmentul să nu se găsească sub graphic
se exprimă deci prin relaţia
f [λx1 + (1 – λ)x2] ≤ λf(x1) + (1 – λ)f(x2)

## Slide 14
O funcţie este concavă dacă segmentul menţionat
nu se găseşte nicăieri deasupra graficului funcţiei
Condiţia de concavitate a unei funcţii se exprimă prin relaţia
f [λx1 + (1 – λ)x2] ≥ λf(x1) + (1 – λ)f(x2)

## Slide 15
Unele funcţii nu sunt nici concave, nici convexe

## Slide 16
2. Formularea optimizării prin intermediul spaţiilor vectoriale
Într-un spaţiu real cu n dmensiuni Rn,
fiecare punct este definit de n coordonate,
respectiv de vectori n-dimensionali :

## Slide 17
Un spaţiu vectorial S este linear dacă pentru
combinaţia lineară
a şi b fiind constante scalare
Un spaţiu este complet
dacă orice şir Cauchy format cu elemente ale spaţiului
are limita şirului în spaţiul respectiv

## Slide 18
Un spaţiu are un produs scalar
dacă în spaţiul respectiv este definită o operaţie
care atribuie un număr real
fiecărei perechi de elemente ale spaţiului
Produsul scalar a doi vectori,
denumit şi produs intern,
se notează prin
<x, y>

## Slide 19
Produsul
se numeşte produs extern (sau produs dyadic)
şi se notează prin
> x, y <
Un spaţiu Hilbert
este un spaţiu linear, complet şi având un produs scalar

## Slide 20
Dacă variabilele x1, x2, … , xn
din fincţia criteriu sunt coordonatele unui vextor x în
optimizarea constă în a găsi acel vector x* pentru care funcţia are un minim, deci pentru care rezultă
pentru orice x din vecinătatea lui x*
Se construieşte o secvenţă (şir) de vectori x0, x1, x2, …
astfel încât să se obţină
αi – scalar - asigură pasul căutării
pi - vector din acelaşi spaţiu cu xi
determină direcţia căutării optimului

## Slide 21
Avantajele utilizării spaţiilor Hilbert pentru optimizare :
spaţiul Hilbert fiind linear, xi+1 va fi un element al spaţiului,
deoarece reprezintă o combinaţie lineară a vectorilor xi şi pi
2. spaţiul Hilbert fiind complet, limita şirului de vectori
construit se va găsi în spaţiul rspectiv
3. faptul că spaţiul Hilbert este definit ca un produs scalar
ajută la determinarea vectorului pi
care asigură direcţia căutării optimului.
Produsul scalar permite definirea conceptului de ortogonalitate
doi vectori sunt ortogonali, dacă produsul lor scalar este nul,
deci dacă este îndeplinită condiţia
< x, y > = 0

## Slide 22
Produsul scalar permite şi definirea unei norme,
respectiv a unei măsuri a lungimii unui element al spaţiului,
introducând astfel o metrică a spaţiului
şi oţinându-se un spaţiu metric

## Slide 23
AUTOMATIZARE ŞI OPTIMIZARE

## Slide 24
1. OPTIMIZǍRI STAŢIONARE
Exemplu: o instalaţie tehnologicǎ din industria chimicǎ

## Slide 25
R – reactorul
S - schimbǎtorul de cǎldurǎ
D – decantorul
C - coloană de distilare
PA- paleta de amestecare
A şi B – reactanţii - cu debitele QA şi QB
debitul - fracţiunea recirculatǎ prin reactor
din debitul total QPB de produs de bazǎ al coloanei
debitul - restul produsului de bazǎ,
folosit în calitate de combustibil

## Slide 26
Din reactorul R, în care temperatura are valoarea T,
se obţine debitul total QR,
care însumeazǎ debitele a 6 componente rezultate din reacţie :
debitele QRA şi QRB
corespunzǎtoare cantitǎţilor din reactanţii A şi B
care nu au participat la reacţie
debitele QRE şi QRF ale produselor secundare E şi F
obţinute din reacţie
debitul QRG de produs secundar greu, uleios, G, obţinut din reacţie
- debitul QRP de produs principal

## Slide 27
Debitul total QR de ieşire din reactor
intrǎ în schimbǎtorul de caldurǎ S
(în care are loc un proces de rǎcire
datoritǎ fluidului de rǎcire FR)
trecând apoi în decantorul D,
care separǎ produsul greu G,
la baza decantorului rezultând debitul QRG;
produsul greu G nu poate fi utilizat
şi, în plus, necesitǎ o anumitǎ tratare,
deci implicǎ o anumitǎ cheltuialǎ,
înainte de a fi evacuate ca reziduu,
evitându-se astfel efectele de poluare
provocate de produsul respectiv

## Slide 28
Produsele intermediare E şi F
pot fi folosite numai în calitate de combustibili
şi au, deci, o valoare utilǎ corespunzǎtore;
folosirea debitului (o parte din debitul QPB
de produs de bazǎ al coloanei C)
în calitate de combustibil este posibilǎ
datoritǎ acestei proprietǎţi utile
a produselor intermediare E şi F

## Slide 29
Dupǎ separarea produsului greu G, în decantor,
restul componentelor debitului QR intrǎ în coloana C,
din care se obţine la vârf produsul principal P,
(cu debitul QP ),
iar la bazǎ rezultǎ debitul de produs de bazǎ PB,
(cu debitul QPB ),
împǎrţit în debitul de combustibil
şi debitul de recirculare în reactor

## Slide 30
Funcţionarea instalaţiei tehnologice
este caracterizatǎ de 12 mǎrimi :
debitele QA, QB, QR, QRA, QRB, QRE, QRF,
QRG, QRP, QP, , şi temperatura T din reactor
mǎrimi ce intervin
atât în expresia criteriului de optimizare,
cât şi în expresiile restricţiilor
Optimizarea staţionarǎ are ca obiectiv
sǎ determine pentru instalaţia tehnologicǎ
acel regim de funcţionare de lungǎ duratǎ
(acele valori staţionare optime
ale mǎrimilor caracterizând funcţionarea instalaţiei)
care sǎ asigure maximizarea
ratei anuale de recuperare a investiţiilor

## Slide 31
Expresia criteriului de optimizare
(a ratei anuale de recuperare a investiţiilor)
se obţine în funcţie de unele dintre aceste 12 mǎrimi
Prin intermediul diferitelor grupe de mǎrimi
se obţin expresiile restricţiilor de tip egalitate (9 restricţii)
şi ale restricţiilor de tip inegalitate (14 restricţii)
Restricţiile de tip egalitate
rezultǎ scriind ecuaţiile bilanţurilor de material pe ansamblu
şi pentru fiecare componentǎ
De exemplu, pentru ansambul instalaţiei tehnologice
rezultǎ relaţia de egalitate a debitelor de intrare şi de ieşire

## Slide 32
Optimizarea staţionarǎ
îşi propune ca obiectiv
determinarea valorilor staţionare optime ale unor mǎrimi,
care vor fi menţinute timp îndelungat
pentru obţinerea unui maxim al criteriului,
reprezentat de rata anualǎ de recuperare a investiţiilor,
criteriul însuşi fiind formulat
prin intermediul unui interval mare de timp
Menţinerea anumitor mǎrimi la valorile optime stabilite
se va face prin intermediul unor bucle locale
de reglare automatǎ
în care vor interveni regimuri tranzitorii,
eventuala optimizare a acestor regimuri
formeazǎ obiectul unei alte clase de probleme :
problemele de optimizare dinamicǎ

## Slide 33
2. OPTIMIZǍRI DINAMICE
Exemplu: cazul cel mai simplu,
al unui sistem de reglare automatǎ în funcţie de ieşire,
monovariabil (cu o singurǎ mǎrime de referinţǎ w
şi o singurǎ mǎrime reglatǎ), liniar şi continuu

## Slide 34
RA - este regulatorul automat
EE – elementul de execuţie
IT – instalaţia tehnologicǎ
Tr – traductorul
p1, p2, …, pk – perturbǎrile
care acţioneazǎ asupra instalaţiei tehnologice

## Slide 35
Grupând elementele EE, IT şi Tr într-un singur bloc echivalent F,
rezultǎ pentru schema de elemente aspectul
F este blocul echivalent al pǎrţii fixate a sistemului
ε – eroarea
u – mǎrimea de comandǎ
y – mǎrimea reglatǎ, respectiv mǎrimea de ieşire a sistemului

## Slide 36
Regimul tranzitoriu al mǎrmii reglate y,
provocat de o variaţie treaptǎ unitarǎ a mǎrimii de referinţǎ w

## Slide 37
În cazul rǎspunsului la variaţia treaptǎ unitarǎ pozitivǎ
a mǎrimii de referinţǎ w

## Slide 39
Polioptimizare

## Slide 40
Criteriile integrale pǎtratice
se formuleazǎ şi în limbajul intrare-stare-ieşire,
care descrie funcţionarea sistemului
prin intermediul ecuaţiilor de stare
vectorul stǎrilor
(de regulǎ) vectorul comenzilor,
dar se poate defini şi un set de parametri.

## Slide 41
x, u, y - vectrii stǎrilor, comenzilor şi mǎrimilor de ieşire (reglate)
Q, Qe, R – matrice de ponderare

## Slide 42
FOLOSIREA METODELOR DE DESCOMPUNERE
(DECOMPOZIŢIE)

## Slide 43
La nivelul inferior se gǎsesc subsistemele 1, 2, 3,
care asigurǎ optime locale,
de exemplu prin maximizarea unor criterii I1, I2, I3,
iar nivelul superior este constituit de coordonatorul 4,
care asigurǎ un opitim global
(schimbând informaţii în ambele sensuri cu subsistemele 1, 2, 3,
informaţii reprezentate simbolic prin sǎgeţi)
de exemplu prin minimizarea unui criteriu I4

## Slide 44
Exemplu

## Slide 45
Cele douǎ subsisteme formate, subsistemul 1 şi subsistemul 2,
sunt legate prin douǎ mǎrimi :
debitul de intrare în coloana C, notat cu
la ieşirea din subsistemul 1
la intrarea în subsistemul 2
fracţiunea recirculatǎ din produsul de bazǎ, notata cu
la ieşirea din subsistemul 2
la intrarea în subsistemul 1

## Slide 46
La restricţiile anterioare de tip egalitate se adaugǎ alte restricţii.
Una dintre ele rezultǎ din ecuaţia bilanţului de material
pentru debitul care iese din subsistemul 1 :
QC = QR – QRG
aceastǎ ecuaţie conducînd la restricţia
QR – QRG­ – QC = 0
Alte douǎ restricţii de tip egalitate
rezultǎ din necesitatea egalitǎţii debitelor
de ieşire din unul dintre subsisteme
şi de intrare în celǎlalt

## Slide 47
Pentru subsistemul 2 rezultǎ o singurǎ ecuaţie de bilanţ de material :
din aceasta obţinându-se restricţia

## Slide 48
STRUCTURA MULTISTRAT
realizeazǎ, de asemenea, o ierarhizare,
şi anume pe “straturi”, sau “algoritmi”,
la diversele straturi intervenind algoritmi cu scopuri diferite

## Slide 49
Stratul 1
conţine algoritmii de reglare automatǎ
şi acţioneazǎ în permanenţǎ pentru ca valorile mǎrimilor reglate,
constituind vectorul y,
sǎ urmǎreascǎ valorile prescrise prin mǎrimile de referinţǎ,
constituind vectorul w;
stratul 1 transmite elementelor de execuţie din blocul F
vectorul mǎrimilor de comandǎ c
Asupra blocului F acţioneazǎ şi vectorul perturbǎrilor p

## Slide 50
Stratul 2
include un algoritm de optimizare,
care, pe baza informaţiilor y şi x
(primite de la blocul F) şi a informaţiilor n
(primite de la mediul înconjurǎtor)
elaboreazǎ valorile optime prescise
pemtru mǎrimile reglate y,
transmiţând stratului 1 aceste valori
sub forma vectorului mǎrimilor de referinţǎ w
valorile optime sunt calculate
de algoritmul de optimizare
în ipoteza cǎ parametrii instalaţiei tehologice
(factori de amplificare, constante de timp, timp mort,
constituind un vector α)
nu suferǎ variaţii în timp
) nu suferǎ variaţii în timp

## Slide 51
stratul 3
realizeazǎ un algoritm de adaptare
Pe baza informaţiilor x, y şi z,
primite de la blocul F,
şi a informaţiilor q primite de la mediul înconjurǎtor,
algoritmul 3 determinǎ valorile parametrilor α
şi le transmite stratului 2,
pentru ca algoritmul de optimizare din acest strat
sǎ ia în considerare valorile respective,
uneori fiind modificatǎ în mod corespunzǎtor
structura acestui algoritm
Stratul 3 asigurǎ astfel o actualizare
a valorilor parametrilor modelului matematic
al instalaţiei tehnologice